## Slide 1: Литография в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне
Плешков Роман
Нижний Новгород
2019
Институт физики микроструктур РАН
XRAY-OPTICS.ru

## Slide 2
2
Полупроводниковая микроэлектроника
Кремниевые пластины с готовыми микросхемами перед разрезанием на отдельные кристаллы

## Slide 3
3
Закон Мура

## Slide 4
Производство микроэлектроники
4
Чистые помещения в микроэлектронике обеспечивают выпуск высококачественных, так называемых годных микросхем – интеллектуальной основы всей современной техники.

## Slide 5
Фотолитография
5

## Slide 6
Разрешение ФЛ ограничивают факторы:
Принципиальные
Технические
Ограничения фотолитографии
6

## Slide 7
Принципиальные факторы:
При контактной литографии – наличие зазора между фотошаблоном и подложкой, из-за их неплоскостности
В литографии с зазором между маской и подложкой – частичное размытие краев рисунка за счет дифракции светового излучения на маске
В проекционной фотолитографии разрешение определяется дифракционным пределом. Предельно малое расстояние между двумя ближайшими разрешаемыми (видимыми раздельно) точками рисунка будет определяться соответственно критерию Релея:
Δx = k1 λ / NA
NA = n Sin(α/2)
Глубина фокуса: DF = k2 λ / (NA)^2
Ограничения фотолитографии
7

## Slide 8
Технические факторы:
неточности рисунков фотошаблонов
ошибки, возникшие при операциях:
  совмещения
  проявления
  травления и пр.
Ограничения фотолитографии
8

## Slide 9
Технологический процесс фотолитографии

## Slide 10
Основные виды фотолитографии
Контактный
Бесконтактный
с микрозазором
Проекционный

## Slide 11
Установки для фотолитографии
SUSS MJB 4
для контактной
литографии
SUSS MicroTec MA300 Gen2
с возможностью бесконтактной литографии на микрозазоре
ASML TWINSCAN XT:1460K
для проекционной литографии
на длине волны 193 нм
Основные производители:

## Slide 12
Multi-patterning
Multi-patterning – Многократное формирование рисунка

## Slide 13
ЭУФ-литография
Схема ЭУФ-литографии
Структура маски для ЭУФ-литографии
Δx = k1 λ / NA
λ = 13,5 нм
Тоже самое разрешение можно получить оставаясь в рамках стандартного одноэтапного процесса литографии

## Slide 14
Установка для EUV-литографии
ASML TWINSCAN NXE:3400B
Технические характеристики:
Числовая апертура (NA) 0,33
Длина волны излучения 13,5 нм
Разрешение 13 нм
Производительность ≥ 125 в час

## Slide 15
Длины волн экспонирования в литографии
Лазерно-плазменный Sn 13.5 nm экстремальный УФ (EUV)

## Slide 16
Источник для EUV-литографии

## Slide 17
Основные модули EUV-источника
Заполненный вакуумный сосуд с оловянным капельным генератором и коллектором

## Slide 18
Сканирующая система для EUV-литографии

## Slide 19
Многослойные рентгеновские зеркала для 13,5 нм

## Slide 20
Лучший мировой результат (2007):
R=70.15% на 13.5 нм для Mo/B4C/Si/B4C
Наши лучшие результаты:
71.89% на 13.5 нм
почти 73% на 12.92 нм для
Mo/Be/Si
Chkhalo, N.I., et al. Optics Letters. V.42.No.24. 5070 (2017)
keff ~ I0·Rn
для 11-зеркальной схемы
при ΔR = 1.74 % keff ~ 30%
Многослойные рентгеновские зеркала для 13,5 нм

## Slide 21
Многослойные рентгеновские зеркала для 13,5 нм
Сейчас идут работы с
Mo/Be/Si/B4C
На данный момент Mo/Be/Si/B4C
зеркало обеспечивает наибольшую спектральную полосу пропускания на полувысоте (Δλ1/2=0.535 нм) по сравнению с Mo/Be/Si (Δλ1/2=0.5 нм) и Mo/Si (Δλ1/2=0.53 нм).

## Slide 22: Спасибо за внимание!

## Slide 24: GlobalFoundries Fab8

## Slide 25: В «чистой комнате» производственного комплекса GlobalFoundries