## Slide 1: Рентгеновский фазовый контраст
М.В. Свечников
14.12.2017

## Slide 2: Абсорбционный контраст
Рентгеновский снимок руки сделанный Рентгеном 23 января 1896 года.
(Википедия: Рентгеновское излучение, Radiography )
Локтевой сустав

## Slide 3: Абсорбционный контраст
(Википедия: Рентгенография грудной клетки)
Рентгенограмма грудной клетки
Плохо видно мягкие ткани!

## Slide 4: Как увидеть мякоть?
Методы рентгеновского фазового контраста. Лидер В.В., Ковальчук М.В. Кристаллография. 2013. Т. 58. № 6. С. 764.
n = 1 – δ + iβ
Показатель преломления вещества:
В диапазоне 10 – 150 кэВ:
δ = 10–6 – 10–8
β = 10–9 – 10–11
δ в 1000 раз больше β!
Различия в фазовом сдвиге рентгеновского излучения для мягких тканей с различной плотностью значительно больше,
чем различия в линейных коэффициентах поглощения.

## Slide 5: Видимый свет: Фазово-контрастная микроскопия
http://www.stormoff.ru/principy-fazovo-kontrastnoj-mikroskopii1; Википедия: Phase-contrast microscopy

## Slide 6: Видимый свет: Фазово-контрастная микроскопия
(Википедия: Phase-contrast microscopy)
Светлопольное изображение
Фазовое изображение

## Slide 7: Кристаллический интерферометр
Momose, A. (1995). NIMA. 352(3): 622–628
Трехкристальный интерферометр. Вырезается из цельного монокристалла
Р.Н. Кузьмин, Соросовский обр. журнал, №2, 1997
1 – разделитель
2 – зеркало
3 - анализатор
Детектор

## Slide 8: Кристаллический интерферометр
Раздельный интерферометр
Лидер В.В., Ковальчук М.В. Кристаллография. 2013. Т. 58. № 6. С. 764.
Фазоконтрастное изображение плосковогнутой пластины эпоксидной смолы
Наблюдается непосредственно набег фазы на изучаемом объекте

## Slide 9: Пример фазового изображения
(Википедия: Phase-contrast imaging)

## Slide 10: Решеточный интерферометр
(Википедия: Phase-contrast X-ray imaging)
Период фазовых решеток ~200-400 нм
Пример: энергия 22.5 кэВ, спектральная полоса 1.5%

## Slide 11: Кристаллический интерферометр: Преломление на границах образца
Yoneyama, A. et al. Applied Optics. 44(16), 3258–3261
Отклонение лучей в образце приводит к потере контраста и размытию изображения!
Используя источник с пониженной когерентностью, можно построить «карту когерентности» образца

## Slide 12: Кристаллический интерферометр: Карта когерентности
Yoneyama, A. et al. Applied Optics. 44(16), 3258–3261 (2005)
Карта когерентности (а), Фазовое изображение (b) Абсорбционное изображение (с)
Мышиная лапка

## Slide 13: Рефракционная интроскопия
Лидер В.В., Ковальчук М.В. Кристаллография. 2013. Т. 58. № 6. С. 764. ; Википедия: Phase-contrast X-ray imaging
Для выявления преломленных лучей используется кристалл-анализатор

## Slide 14: Рефракционная интроскопия
Р.Н. Кузьмин, Соросовский образовательный журнал, №2, 1997
а – абсорбционное изображение
б – Δθ = 1”, Т-пучок
в – Δθ = -1”, Т-пучок
г – Δθ = -1”, R-пучок
Аквариумная рыбка, длина 4 см, толщина 0.5 см. MoKα излучение.

## Slide 15: Темнопольное изображение
Лидер В.В., Ковальчук М.В. Кристаллография. 2013. Т. 58. № 6. С. 764.
Абсорбционное (а), фазоконтрастное (б) и темнопольное (в) изображения
Крыло цыпленка

## Slide 16: Резюме
Решеточный интерферометр:
как КИ, но более широкополосный, поэтому меньше требований к источнику
разрешение ниже, чем КИ
позволяет наблюдать дифференциальный фазовый контраст
Кристаллический интерферометр (КИ):
чувствителен к набегу фазы через образец (плотности)
малый динамический диапазон градиента плотности в образце
чтобы избежать больших градиентов, образец нужно погружать в иммерсионную жидкость
подходит для наблюдения мягких тканей биологических образцов
Рефракционное изображение
чувствителен к градиенту плотности
проще в реализации, чем КК и КИ
возможна «томография» образца по градиентам плотности
поворотом анализатора легко получать разные типы изображений: абсорбционное, темнопольное, по конкретным направлениям рассеяния
Построение карты когерентности (КК):
КИ + больший динамический диапазон плотностей в образце
чувствителен к градиенту плотности
подходит для наблюдения всех видов тканей биологических образцов
нужен источник с определенными параметрами когерентности

## Slide 17: Спасибо за внимание!