## Slide 1: Лазерные системы охлаждения
Нечай А.Н.
Нижний Новгород, 2024

## Slide 2: План доклада
КПД.
Термодинамические основы.
Теория лазерного охлаждения.
Экспериментальные результаты.

## Slide 3
Коэффициент полезного действия
Работает для паровых машин.
Первые проблемы:
- с Q - есть верхняя и нижняя теплоты сгорания
Как сравнить разные Q?
Ограниченно применимая формула.
Дальнейшие проблемы:
- с холодильными машинами
с электрохимией
с теплофикация
Как сравнить разные энергии?

## Slide 4
Эксергия
Эксергия это доступная энергия.
Формула работает для всех случаев, но необходимо определиться с эксергиями.
В формуле незримо присутствует Q окружающей среды.
Необходимы таблицы определения эксергии. Таблицы базируются на разработанных технологиях либо экспериментах.
Эксергетический анализ процессов позволяет вскрыть много чего интересного. Эффективность теплофикации и градирен.
Возможно создание систем, где на затраты 1 Дж некой энергии будет получен 1 кВт электроэнергии.
Особенно интересна эксергия ядерных процессов и эксергия лазерного излучения.

## Slide 5
Работа компрессионной холодильной машины
Процессы в рабочем теле ХМ:
1-2 Забор тепла от объекта охлаждения (рост энтропии)
2-3 Адиабатическое сжатие рабочего тела, подвод работы (эксергии)
3-4 Сброс тепла радиатором (уменьшение энтропии)
4-1 Адиабатическое расширение, получение работы (эксергии)
Процесс охлаждения – уменьшение энтропии охлаждаемого объекта

## Slide 6
Энтропия излучения
Температура излучения – если излучение находится в равновесии с резонатором, то оно имеет такую же температуру как резонатор. Значит эксергия излучения растет с увеличением энергии кванта.
Приняв что фотонный газ является бозе-газом, S=kБlnZ получаем:
Энтропия монохроматического излучения равна нулю
Энтропия строго направленного излучения равна нулю
Схемы холодильников – по направлению, по энергии кванта

## Slide 7
Люминисценция
ОТР – отражение света
РКР – резонансное комбинационное
рассеяние
ГЛ – горячая люминисценция
Л – люминисценция
Ф – фосфоресценция
τф – возникновение
фонона 10-12с
τрел – релаксация
возбуждения 10-10с
τзахв – захват
возбуждения 100с
Стокс
Антистокс
Охлаждение можно достичь в антистоксовом процессе

## Slide 8
Схемы охлаждения
Расстояние 1-2 десятки kT
Расстояние 2-3 несколько kT
Переход 2-3 термализация, он должен быть быстрый, быстрее люминисценции
Переход 2-1 паразитный
Расстояние 1-2 несколько kT
Расстояние 2-3 десятки kT
Переход 1-2 термализация
Переход 3-2 паразитный
Работа холодильника в полупроводниках
Эффективность охлаждения из энергетических соображений
Где λ – длина волны накачки
λфл – длина волны флюоресценции
ϒкв – квантовый выход

## Slide 9
Рабочие тела
Газовые рабочие тела
Требование: разреженный газ+буферный газ
СО, СN расчеты
CO2 эксперимент (буфер Хе, Т=600К, W=300Вт, есть эффект)
Жидкостные рабочие тела
Требование: высокий квантовый выход
Родамин 6G дейтерированный в спирте (фототермическая линза, λпад=579 нм, λфлюор=563нм, Рохл/Рпад=1,1% ) схема
Твердотельные рабочие тела
Лазерные рабочие тела, полупроводники, YAG
Рубин (неподходящий спектр, флюоресценция совместно с фононами)
РЗМ Nd:YAG (W=100Вт, λ=1064нм, замедление роста Т кристалла, нагрев от примесей)
полупроводник

## Slide 10
Теория охлаждения
Энергетический выход процесса:
g – стат. вес уровня; А, В – коэффициенты Энштейна, n – населенности уровней
– плотность внешнего излучения частоты ; – тепловая радиация
Для трехуровневой системы:
Условие при котором
>
Г – вероятность безизлучательного перехода;
f – вероятности переходов
Все определяется используемой системой

## Slide 11
Используемые системы
Система YAG:Nd3+
Параметры эксперимента:
Кристалл S=0,78 мм2; L=50,8 мм
Т=300К, Накачка Р=100Вт, Nd:YAG
Населенность основного состояния Nосн=6·1019см-3
Сечение поглощения σ=8.8·10-19 см2
Понижение температуры 8,4С.
Сильнейшая зависимость от качества кристалла.
Система Al2O3:Cr3+
Расчетные параметры:
Т=300К, Накачка Р=100Вт, охлаждение 20К
Минимальная рабочая температура 0,02К
Флюоресцентное излучение эффективно
возбуждает фононы, образец греется.

## Slide 12
Используемые системы
Система стекло ZBLANP:Yb3+
Параметры эксперимента:
Кристалл 2,5х2,5х6,9 мм; V=43 мм3
Т=300К, Накачка Р=20Вт, Ti:сапфир 1020нм
Холодильная мощность 0,4 Вт.
Сильнейшая зависимость от качества кристалла.
Проводились попытки применения режима сверхизлучения для увеличения эффекта лазерного охлаждения. Данному режиму препятствует плохое качество кристаллов и большая доля паразитных процессов.

## Slide 13
Допплеровское охлаждение атомов в ловушках
Система атомов туллия в ловушке
Три ступени охлаждения, с разными длинами волн используемых лазеров, ширинами линий и достигаемыми температурами
Схема допплеровского охлаждения
1- Контур линии атомного перехода
2- Узкая линия лазерного излучения
а) Лабораторная система отчета. Частота лазерного излучения отстроена от атомного перехода
б) Система отчета атома. При движении атом увидел резонансную частоту и начинает эффективно поглощать и излучать на этой частоте. За один акт взаимодействия потеряет v/c(hw) энергии.
Важен один канал распада возбуждения – излучательный.

## Slide 14
Выводы
Преимущества процесса лазерного охлаждения:
- Охлаждается электронная подсистема либо отдельный атом
- Возможно локальное охлаждение
    Процессы охлаждения слабо зависят от температуры
Недостатки процесса лазерного охлаждения:
- Малая эффективность охлаждения
- Высочайшие требования к рабочему телу
Перспективы исследований процессов лазерного охлаждения:
- Использование вместо фотонов электронов
- Нахождение новых систем в которых запрещены неоптические переходы
Перспективы использования процесса лазерного охлаждения
    Охлаждение отдельных атомов либо молекул в ловушках
    Радиационно-сбалансированный лазер
    Охлаждение оптических систем
    Охлаждение квантового компьютера

## Slide 15: Спасибо за внимание!